# Категория Стандарт	Приложение 1

Автомобиль, конструкция которого признана Технической комиссией опасной, не может быть допущен Спортивными Комиссарами до соревнования.

- Определение

- Серийные внедорожные легковые автомобили колесной формулы 4Х4, имеющие как минимум два места для сидения.

- Ответственность за доказательство серийности автомобиля в целом и его отдельных узлов и агрегатов лежит на участнике. При технической инспекции автомобилей допускается сравнение деталей автомобилей с серийными деталями или каталогом завода-изготовителя.

- Пределы разрешенных изменений.

  - Любые изменения не оговоренные в данных требованиях, безусловно ЗАПРЕЩАЮТСЯ.

  - Любая изношенная или поврежденная деталь может быть заменена только деталью, идентичной заменяемой.

  - Все автомобили должны состоять на учете в органах дорожной инспекции и иметь официальное разрешение на движение по дорогам общего пользования (должны иметь талон или отметку о пройденном техническом осмотре).

- Усиление.

  - Разрешается усиление любой детали при условии, что используемый материал повторяет форму усиливаемой детали, если иное не оговорено конкретным пунктом данных технических требований.

- Масса автомобиля

  - Масса автомобиля должна быть не менее 800 и не более 3500 килограммов.

  - Любой вид балласта запрещён.

- Двигатель.

  - Воздушный фильтр:

    - Забор воздуха не может осуществляться из отсека экипажа.

    - Применение шноркеля не допускается.

  - Система питания:

Разрешается установка дополнительных топливных фильтров, при условии, что они не будут размещены в салоне.

  - Система зажигания.

    - Разрешается изменение месторасположения элементов системы зажигания в пределах моторного отсека.

    - Разрешается применение грязезащитных чехлов для катушки и высоковольтных проводов.

  - Система охлаждения.

    - Разрешено снятие или установка жалюзи (экрана) и их привода перед радиатором, однако внешний вид автомобиля не может быть при этом изменен.

    - Вентилятор и его привод могут быть изменены и/или удалены. Количество вентиляторов и их размер не ограничиваются.

  - Система выпуска отработанных газов:

    - Система выпуска должна в целом, при наружном осмотре, соответствовать конструкции завода-изготовителя. Разрешается установка дополнительных креплений системы выпуска к кузову/раме автомобиля.

- Трансмиссия

Разрешается устанавливать блокируемый дифференциал при условии, что он установлен в оригинальный картер.

- Подвеска

Разрешается установка любых амортизаторов, при условии сохранения их типа (телескопический, рычажный, и т.д.), принципа действия (гидравлический, фрикционный, и т.д.) и точек крепления, при соблюдении количества ,предусмотренного заводом изготовителем

Разъяснение: Газонаполненные амортизаторы по принципу действия должны рассматриваться как гидравлические.

- Колеса (колесные диски) и шины

    - Допускается применение только автомобильных пневматических шин диаметром не более 820 мм. (32”). Изменение или восстановление протектора методом нарезки запрещено. Диски должны быть заводского изготовления. Диски, предусматривающие фиксацию боковин шин, запрещены.

- Электрооборудование.

Разрешается дополнение реле и плавких предохранителей в электрические цепи, удлинение или дополнение электрических кабелей. Электрические кабели и их кожухи свободные.

  - Аккумулятор.

    - Марка и емкость аккумулятора(ов) свободные, однако их количество, предусмотренное изготовителем, должно быть сохранено.

    - Каждый аккумулятор должен быть надежно закреплен, а его клеммы закрыты сплошной диэлектрической крышкой.

  - Генератор.

    - Марка и мощность генератора не ограничиваются, однако его положение и система привода не могут изменяться.

    - Регулятор напряжения не ограничивается. Его положение может быть изменено, но он не может быть помещен в кабину, если это не оригинальное расположение.

  - Светотехническое оборудование:

Дополнительное светотехническое оборудование не ограничивается, однако оно должно соответствовать требованиям ПДД. Штатное светотехническое оборудование должно находится в рабочем состоянии как минимум на момент предстартовой технической инспекции.

  - Главный выключатель электрооборудования:

Рекомендуется оборудовать автомобиль главным выключателем всех электрических цепей (аккумулятора, стартера, генератора, освещения, сигнализации, зажигания, и т.д., за исключением электролебедок). Он должен работать без искрообразования и быть доступен для любого из членов экипажа. Выключение всех электрических цепей должно сопровождаться остановкой двигателя, не зависимо от его типа (бензиновый или дизельный).

- Топливная система.

Горловина топливного бака(ов) должна быть снабжена крышкой, обеспечивающей её надежное запирание.

- Рулевое управление.

Разрешена замена рулевого колеса на другое, заводского изготовления.

- Кузов и рама

  - Внешний вид:

    - Внешний вид оригинального автомобиля должен быть сохранен, за исключением изменений оговоренных в нижеследующих пунктах.

    - Разрешается установка одной лебедки с силовым приводом, выпущенной серийно под одной из зарегистрированных торговых марок.

    - Разрешается установка верхних багажников для крепления дополнительного оборудования.

    - Разрешается установка кронштейнов для внешнего крепления запасного колеса, при условии, что эти кронштейны не несут никакой другой функции.

    - В случае применения на автомобиле мягкого тента, разрешается снимать его или его боковины. При этом снятый тент и детали его крепления не требуется перевозить в автомобиле во время соревнований.

    - В случае применения на автомобиле разборных боковых дверей, разрешается снимать верхнюю половину таких дверей. При этом снятые детали  не требуется перевозить в автомобиле во время соревнований.

    - Запрещён лифт кузова и подвески.

  - Защита кузова:

    - Разрешается применение съемной защиты снизу кузова, при условии, что она предназначена исключительно для защиты двигателя, радиатора, трансмиссии, выпускной системы, топливного бака, и не исполняет никакой другой функции.

    - Разрешается применение "антикенгуриной" предохранительной решетки. Она не должна нести никаких других функций, кроме защитной и установки дополнительных фар (или лебедки). Эта решетка должна быть изготовлена из труб.

  - Буксировочные проушины

Автомобиль должен быть оборудован буксировочными проушинами: как минимум одной, установленной спереди, и как минимум одной, установленной сзади автомобиля. Буксировочные проушины должны крепится к раме автомобиля или кузову, если автомобиль имеет несущий кузов. Проушины должны быть прочными, иметь замкнутую форму, диаметр отверстия не менее 30 мм, быть окрашенными в яркий (желтый, оранжевый, красный) цвет. Разрешена установка автомобильных буксировочных приспособлений типа “крюк” заводского изготовления.

  - Домкрат

Разрешается усиление мест установки домкрата и/или изменение их расположения. Неиспользуемые кронштейны могут быть удалены.

  - Сидения

    - Разрешается изменять или заменять передние сиденья и их кронштейны, однако установка сидений должна отвечать требованиям главы  3 КиТТ “Оборудование безопасности”.

    - Разрешается демонтировать все сиденья, кроме водительского и переднего пассажирского.

  - Интерьер

    - Ковры и звукоизоляционное покрытие могут быть удалены.

    - Разрешается изменять или снимать подлокотники дверей и ручки над дверями.

    - Разрешается снимать декоративные накладки порогов.

    - Задняя съемная полка в двухобъемных автомобилях может быть удалена. Так же разрешается удалять её крепления.

    - Разрешается применение любых контрольно-измерительных приборов, при условии, что их установка будет травмобезопасной.

    - Все органы управления, по месту их расположения и схеме работы должны соответствовать оригинальному автомобилю. Разрешается их модификация для повышения удобства управления (удлинение рычагов коробки передач, раздаточной коробки и стояночного тормоза, установка дополнительных накладок на педали и т.д.).

    - Разрешается дополнительно устанавливать такое оборудование комфорта, как отопление, вентиляцию, дополнительное освещение, радио и т.д. Это оборудование не должно даже косвенно влиять на мощность двигателя, управляемость или тормоза.

    - Разрешаются дополнительные отделения к вещевому ящику и карманам на дверях.

  - Каркас безопасности

    - Рекомендуется установка как минимум главной дуги безопасности. Конструкция дуги изображена на рис. 8 КиТТ РАФ. Все параметры и способы изготовления главной предохранительной дуги должны соответствовать требованиям КиТТ РАФ.

    - В местах, где части тел водителя и штурмана или их защитные шлемы могут контактировать с каркасом безопасности, должны быть  установлены   защитные чехлы изготовленные  из материала  не поддерживающего горения.

  - Ремни безопасности.

Автомобили должны быть оборудованы минимум трехточечными автомобильными ремнями безопасности заводского производства для всех членов экипажа.

  - Огнетушитель

    - Автомобили должны быть оборудованы огнетушителями заводского изготовления, содержащими не менее 4 кг огнегасящего состава (бромэтил, углекислота, огнегасящий порошок), сосредоточенного в одном или двух баллонах.

    - Применение пенных огнетушителей не допускается.

    - Огнетушители должны располагаться в легкодоступных для экипажа местах. Крепление огнетушителя должно быть надежным, но обеспечивать быстрый съем его без применения инструмента в случаях возникновения пожара. На баллонах огнетушителя должны быть указаны масса заряда, полная масса баллона в снаряженном состоянии, и масса пустого баллона.

    - В целом противопожарное оборудование должно соответствовать требованиям п. 3.8.1 КиТТ.

- Дополнительное оборудование.

  - Во время движения автомобиля все дополнительное оборудование (трос лебедки,  удлинитель троса, корозащитная стропа, крепежный крюк, такелажные скобы, блоки, гаситель троса) должно быть надежно закреплено.