Начало формы

## Класс ТР-2

Автомобиль, конструкция которого признана Технической комиссией опасной, не может быть допущен Спортивными Комиссарами до соревнования.

### 1. Определение.

1.1. Серийные внедорожные автомобили колесной формулы 4×4, выпущенные в количестве не менее чем 1000 идентичных экземпляров, имеющие как минимум два места для сидения и специально подготовленные для участия в соревнованиях по трофи-рейдам.
1.2. Ответственность за доказательство серийности автомобиля в целом и его отдельных узлов и агрегатов лежит на участнике. При технической инспекции автомобилей допускается сравнение деталей автомобилей с серийными деталями или каталогом завода-изготовителя.

### 2. Пределы разрешенных изменений.
2.1. Если в том или ином пункте Технических требований даётся перечень разрешённых переделок, замен и дополнений, то все технические изменения, не указанные в этом перечне, безусловно, ЗАПРЕЩАЮТСЯ.
Пределы разрешенных изменений и регулировок оговорены ниже. Кроме них, любая изношенная или поврежденная деталь может быть заменена только деталью, идентичной заменяемой.
2.2. Автомобили должны быть строго моделями серийного производства, опознаваемыми (идентифицируемые) по данным завода изготовителя (каталог).

### 3. Регистрация.
3.1. Все автомобили должны состоять на учете в органах дорожной инспекции и иметь официальное разрешение на движение по дорогам общего пользования.

### 4. Усиление.
4.1. Усиление любой детали разрешается при условии, что используемый материал повторяет форму усиливаемой детали и находится в непосредственном контакте с ней, если иное не оговорено конкретным пунктом данных технических требований.

### 5. Масса автомобиля.
5.1. Масса автомобиля должна быть не менее 1200 и не более 3500 килограммов.
Это масса автомобиля без багажа, инструментов, запасных частей, средств выживания и провизии.
При взвешивании все баки, содержащие жидкости (смазка, охлаждение, тормоза, подогрев и т. п.) должны быть заправлены до нормального уровня, указанного изготовителем. Исключение составляют бачки стеклоочистителя и очистителя фар, баки системы охлаждения тормозов, топливные баки, и баки впрыскивания воды, которые во время взвешивания должны быть пусты.
5.2. Балласт.
5.2.1. Разрешается дополнять массу автомобиля до минимально разрешенной балластом, при условии, что он будет выполнен в виде монолитных блоков, закрепленных на полу кузова или на раме.
5.2.2. Крепление каждого блока должно быть выполнено не менее чем двумя болтами М8. Каждая точка крепления к кузову/раме автомобиля должна быть усилена стальной пластиной толщиной не менее 2 мм и площадью не менее 16см2, приваренной или приклепанной со стороны обратной, стороне к которой крепится балласт. Должна быть предусмотрена возможность опломбирования.

### 6. Двигатель.

6.1. Разрешается применение любых бензиновых или дизельных двигателей, в том числе оборудованных системами наддува воздуха, устанавливаемого производителем на одну из модификаций данной модели автомобиля.
6.2. Воздушный фильтр.
6.2.1. Запрещён забор воздуха из отсека экипажа.
6.2.2. Конструкция воздушного фильтра, его корпуса, патрубков, соединяющих воздушный фильтр с атмосферой и двигателем, а так же их расположение в моторном отсеке - свободны
6.3. Система охлаждения, система вентиляции и обогрева салона.
6.3.1. При сохранении расположения (Например: в моторном отсеке), радиатор и его крепления свободные, также как и магистрали, связывающие его с двигателем. Разрешена установка экрана перед радиатором. Разрешено перемещение радиатора в пределах моторного отсека
6.3.2. Термостат свободный.
6.3.3. Размеры, материал и количество крыльчаток водяных помп - свободные. Разрешено устанавливать дополнительные циркуляционные насосы.
6.3.4. Крышка радиатора может быть заблокирована.
6.3.5. Расширительный бачок может быть изменен; если он не предусмотрен изначально, то может быть добавлен.
6.3.6. Радиаторы обогревателя(лей) салона могут быть изменены или замены, однако должны оставаться в габаритах, предусмотренных заводом-изготовителем.
6.3.7. Вентилятор и его привод могут быть изменены и/или удалены. Разрешено устанавливать дополнительные вентиляторы.
6.3.8. Для системы вентиляции и обогрева салона запрещён забор воздуха из моторного отсека.
6.4. Система выпуска отработанных газов.
6.4.1. Разрешается использование любых систем выпуска отработанных газов, обеспечивающих уровень шума, не превышающий 103 Дб(А).
Методика измерения: Измерения проводятся шумомером, в режимах «А», «медленно». Микрофон должен быть установлен под углом 45° по отношению к срезу выхлопной трубы, и находиться на расстоянии 500 мм от него на высоте центра выходного отверстия. Если автомобиль находится на твердой (бетонной или асфальтовой) площадке, под микрофон необходимо подкладывать мягкую подкладку.
6.4.2. Должна быть обеспечена соответствующая защита для предотвращения ожогов от нагретых элементов системы, с которыми могут соприкоснуться люди находящиеся снаружи автомобиля.
6.4.3. Запрещается проведение системы выпуска отработанных газов или ее частей через салон автомобиля

### 7. Трансмиссия.

7.1. Коробка передач.
7.1.1. Внутреннее устройство КПП не ограничивается при сохранении оригинального картера.
7.1.2. Разрешается применение КПП, устанавливаемую производителем на одну из модификаций данной модели
7.2. Раздаточная коробка.
7.2.1. Внутреннее устройство не ограничивается при сохранении оригинального картера.
7.3. Мосты.
7.3.1. Запрещается применение мостов с бортовыми редукторами, даже если автомобиль оснащается такими мостами серийно.
7.3.2. Допускается применение блокируемых дифференциалов. Ограничений на тип используемого блокируемого дифференциала нет.

### 8. Подвеска.
8.1. Разрешается вертикальное перемещение точек крепления подвески к кузову, раме или мостам с целью размещения комплектных колес увеличенного диаметра. Применяемые для этого проставки должны быть надежно закреплены (сварка, болты и т. п.). Разрешается изменение величины хода подвески. Если производителем предусмотрено крепление моста над рессорами, то разрешается перенос моста под рессоры.
8.2. Упругие элементы.
8.2.1. Запрещено изменение типа упругого элемента.
Например: запрещено менять листовые рессоры, на винтовые пружины и наоборот.
8.3. Амортизаторы.
8.3.1. Разрешается устанавливать не более чем по два амортизатора на одно колесо. Допускается замена амортизаторов на другие без ограничений. Допускается перенос штатных точек крепления амортизаторов. При установке дополнительных амортизаторов или изменения точек крепления штатных амортизаторов разрешается минимально изменять, в том числе и вырезать отверстия, во внутренних панелях кузова.

### 9. Рулевое управление.
9.1. Рулевое управление должно быть сохранено таким, каким предусмотрено заводом-изготовителем.
9.2. Разрешается минимально-необходимые изменения деталей рулевой трапеции при лифте кузова / подвески.
9.3. Противоугонное устройство может быть удалено.
9.4. Разрешается замена рулевого колеса.

### 10. Колеса (колесные диски) и шины.
10.1. Запрещено применение шин от сельскохозяйственной, дорожной и специальной техники.
10.2. Допускается применение только автомобильных пневматических шин, внешний диаметр которых при измерении не превышает 939 мм.
Методика измерения: Измерения проводятся на шинах накачанных до давления в 1,5 атмосферы, по прямой линии, проходящей по центру шины и не являющейся вертикальной относительно земли (при измерениях не должны учитываться естественные проминания шины).
Измерение проводится на всех шинах (включая, запасные, сменные и т. п.), используемых в дальнейшем на соревнованиях.
10.3. Ширина шины зависит от массы автомобиля и должна составлять не более:

| Масса автомобиля | Ширина резины |
| --- | --- |
| до 1500 | 9,5" |
| свыше 1500 до 1800 | 11,5" |
| свыше 1800 до 2100 | 13,5" |
| свыше 2100 до 2400 | 15" |
| свыше 2400 | 18,5" |

Методика измерения: Измерения проводятся на шинах накачанных до давления в 1,5 атмосферы, в горизонтальной плоскости, проходящей через ступицу колеса. Шириной колеса является максимальная ширина резиновой части.
10.4. Разрешено применение грязевых шин (mud terrain) и шин с протектором повышенной проходимости с минимальной остаточной высотой протектора не менее 5 мм.
Комплектные колеса (шины вместе с дисками) в случае выступания за крылья, должны быть закрыты расширителями арок.
10.5. Крепление колес болтами может быть заменено креплением шпильками и гайками при условии, что количество точек крепления и диаметр деталей, имеющих резьбу, сохраняется.
10.6. Запрещается установка на колеса и шины дополнительных устройств противоскольжения (например: цепей, специальных чехлов, изменяющих сцепные свойства шины и т. п.)
10.7. Разрешается применение систем изменения давления в шинах из салона

### 11. Тормозная система.
11.1. Разрешается применение тормозных систем в соответствии с требованиями ГОСТ 22895-77.
11.2. Допускается изменение расположения тормозных магистралей и их дополнительная защита.

### 12. Электрооборудование.

12.1. Разрешается изменение, в том числе и добавление элементов, штатной электропроводки.
12.2. Электрические кабели свободные.
12.3. При изменении электропроводки все разъемы и соединения должны быть изолированы.
12.4. Аккумулятор.
12.4.1. Допускается установка не более двух аккумуляторов, подключённых к электросистеме автомобиля.
12.4.2. Тип, емкость и кабели для подключения аккумулятора(ов) не ограничиваются.
12.4.3. Аккумуляторы должны быть надёжно закреплены, а клеммы закрыты сплошной диэлектрической крышкой. В случае если аккумулятор находится в кабине, его крепление должно соответствовать требованиям п. 3.2. главы 3 КиТТ (Оборудование безопасности).
12.5. Генератор.
12.5.1. Количество генераторов должно быть сохранено.
12.5.2. Марка, мощность и расположение не ограничиваются, однако его привод должен осуществляться от основного двигателя автомобиля. Тип привода (ременный, цепной и т. д.) должен быть сохранен оригинальный.
12.6. Светотехническое оборудование.
12.6.1. Оригинальные фары могут быть заменены другими, имеющими не обязательно такие же размеры и форму, при условии, что панель, на которую они монтируются, будет полностью перекрывать оригинальное отверстие в кузове. Вырезать или изменять для этого внешние панели кузова нельзя. Свобода конструкции предоставляется так же в отношении стекол фар, отражателей и ламп.
12.6.2. Расположение указателей поворотов, габаритных фонарей и стоп-сигналов может быть изменено, но оригинальные отверстия при этом должны быть закрыты (как минимум, липкой лентой).
12.6.3. Основное светотехническое оборудование (фары, указатели поворотов, габаритные огни, стоп-сигналы) должно находится в рабочем состоянии как минимум на момент предстартовой технической инспекции.
12.6.4. Дополнительное светотехническое оборудование не ограничивается, однако количество дополнительных фар должно быть чётным, а расположение симметричным, относительно продольной оси автомобиля.
12.7. Главный выключатель электрооборудования.
12.7.1. Автомобиль должен быть оборудован главным выключателем всех электрических цепей (аккумуля? тора, стартера, генератора, освещения, сигнализации, зажигания, и т. д., за исключением электролебедок). Он должен работать без искрообразования и быть доступен для любого из членов экипажа. Выключение всех электрических цепей должно сопровождаться остановкой двигателя, не зависимо от его типа (бензиновый или дизельный).

### 13. Топливная система.

13.1. Топливный бак.
13.1.1. Допускается изменение или замена оригинальных топливных баков, а так же изменение их места расположения. Топливные баки должны быть отделены от отсека экипажа пожаробезопасной (металлической) перегородкой.
13.1.2. Если баки и их наливные горловины расположены внутри кузова, то должны быть предусмотрены отверстия в полу кузова для стока пролитого топлива вне автомобиля.
13.1.3. Вентиляция топливных баков должна быть выведена наружу кузова автомобиля.
13.1.4. Наливные горловины и их крышки не должны выступать за периметр автомобиля при виде сверху. Для крышки может использоваться любая система запирания, исключающая неполное запирание или случайное открытие при ударе.
13.2. Топливопроводы.
13.2.1. Разрешается перенос, замена и дополнительная защита топливопроводов автомобиля.
13.2.2. Разрешается прохождение топливопроводов через кабину автомобиля только целостной металлической частью. Любые виды сочленений топливопровода в кабине запрещены, за исключением резьбовых, в местах прохождения через пол или другие панели кузова.

### 14. Кузов и рама.
14.1. Разрешается устанавливать дополнительные крепления между шасси и кузовом.
14.2. Допускается изменение расстояния между кузовом и рамой автомобиля (лифт кузова), не более чем на 76 мм.
14.3. Для установки лебедки разрешаются минимально-необходимые изменения и/или перенос передней и/или задней поперечин рамы.
14.4. Внешний вид.
14.4.1. Материал внешних панелей кузова может быть изменен, однако внешний вид кузова автомобиля должен быть сохранен, за исключением изменений оговоренных в нижеследующих пунктах.
14.4.2. Разрешается установка верхних багажников для крепления дополнительного оборудования.
14.4.3. В случае применения на автомобиле мягкого тента, разрешается снимать его или его боковины. При этом снятый тент и детали его крепления не требуется перевозить в автомобиле во время соревнований, однако масса автомобиля при этом должна соответствовать п. п. 4.1.,10.3.
14.5. Крылья и колесные арки.
14.5.1. Разрешаются минимально необходимое изменение колесных арок для установки колес большего диаметра.
14.5.2. В случае использования расширителей колесных арок их установка должна быть безопасной. В случае если комплектные колеса (колеса вместе с дисками) выступают за линию кузова, требуется установка расширителей колесных арок, изготовленных из эластичного травмобезопасного материала. Расширители должны полностью закрывать выступающую за кузов часть колеса и повторять профиль колесной арки.
14.6. Дополнительные запорные устройства капота двигателя.
14.6.1. Капот двигателя должен иметь как минимум два дополнительных наружных запорных устройства, предотвращающие самопроизвольное открывание капота во время движения автомобиля.
14.7. Защита кузова.
14.7.1. Разрешается устанавливать дополнительную защиту снизу кузова для обеспечения защиты
следующих частей автомобиля: двигатель, радиатор, подвеска, рулевые тяги, коробка передач, раздаточная коробка, бак, трансмиссия, система выпуска отработанных газов.
14.8. Бампер и дополнительные защитные устройства.
14.8.1. Без ограничений.
14.9. Крыша.
14.9.1. Автомобили должны иметь жесткую металлическую крышу (защиту) над кабиной/отсеком экипажа. При этом по ширине эта крыша должна быть не менее ширины верхней части рамки лобового стекла, а длине простираться от рамки лобового стекла до наиболее удалённой от неё одной из вертикальных плоскостей, проходящих через задние кромки спинок передних сидений или главную дугу каркаса безопасности.
14.9.2. Допускаются пластиковые крыши заводского исполнения.
14.10. Двери.
14.10.1. Разрешается изменять (вырезать) внутренние панели дверей, при условии, что форма двери сохранена.
14.10.2. Если окна двери оборудованы механическим или электрическим стеклоподъёмником, то весь механизм должен быть отделён от экипажа защитной панелью (рекомендуется применение алюминия или негорючего пластика).
14.10.3. В случае если конструкцией оригинального автомобиля дверь не предусмотрена или не имеет жесткой конструкции, обязательна установка открывающихся дверей жесткой конструкции, снабженных замками, предотвращающими самопроизвольное открывание.
Расстояние от уровня подушки сидения до уровня верхней кромки жесткой части изготовленной двери должно быть не менее 300 мм. Каждая дверь кабины должна иметь проем окна, в котором можно поместить параллелограмм, с горизонтальным сторонами размером минимум 400 мм. Высота окна, измеренная перпендикулярно к горизонтальным сторонам, должна быть не менее 250 мм. Углы параллелограмма могут быть скруглены с максимальным радиусом 50 мм.
14.10.4. В случае применения на автомобиле разборных боковых дверей, разрешается снимать верхнюю половину таких дверей. При этом снятые детали не требуется перевозить в автомобиле во время соревнований, однако масса автомобиля при этом должна соответствовать п.п. 4., 10.3.
14.11. Окна.
14.11.1. Разрешено применение только многослойного лобового стекла типа «триплекс».
14.11.2. Разрешается изменять, заменять или удалять стеклоподъемники передних дверей.
14.11.3. Разрешается заменять стекло, в передних дверях, прозрачным не колющимся пластиком, толщиной не менее 4 мм. При этом должна быть предусмотрена возможность его полного открытия. Механизм открытия свободный.
14.11.4. Окна, расположенные позади дверей водителя и переднего пассажира, могут быть заменены панелями, изготовленными:
- из стали, толщиной не менее 0,8 мм;
- алюминия, толщиной не менее 1,5 мм;
- не колющегося пластика, толщиной не менее 3 мм.
14.11.5. Несколько стекол, заполняющих один проем, могут быть заменены одной панелью. Крепление панелей не ограничивается. Конструкция кузова и его контур не могут быть изменены в результате этих изменений.
14.12. Пороги.
14.12.1. Допускается обрезать пороги кузова. Допускается усиление порогов без ограничений.
14.13. Интерьер
14.13.1. Ковры и звукоизоляционное покрытие могут быть удалены.
14.13.2. Декоративная панель потолка может быть удалена.
14.13.3. Обивка дверей может быть заменена на изготовленную из материала, не поддерживающего горение. Рекомендуется применение композитных материалов или алюминия.
14.13.4. Разрешается изменять или снимать подлокотники дверей и ручки над дверями.
14.13.5. Разрешается снимать декоративные накладки порогов.
14.13.6. Задняя съемная полка в двухобъемных автомобилях может быть удалена. Так же разрешается удалять её крепления.
14.13.7. Разрешается применение любых контрольно-измерительных приборов, при условии, что их установка будет травмобезопасной.
14.13.8. Разрешается модификация всех органов управления для повышения удобства их использования (удлинение рычагов коробки передач, раздаточной коробки и стояночного тормоза, установка дополнительных накладок на педали и т. д.).
14.13.9. Любое оборудование, которое может представлять опасность, должно быть ограждено, изолировано и надёжно закреплено.
14.14. Сидения.
14.14.1. Разрешается демонтировать все сиденья, кроме водительского и переднего пассажирского.
14.14.2. Разрешается заменять передние сиденья, на любые другие - автомобильные. Сиденья должны быть надежно закреплены.
14.15. Запасное колесо.
14.15.1. Запасные колеса могут быть перенесены внутрь кузова, при условии, что они надежно закреплены. Запрещается крепить запасные колёса к элементам каркаса безопасности.
14.16. Буксировочные проушины.
13.16.1. Автомобиль должен быть оборудован буксировочными проушинами: как минимум одной, установленной спереди, и как минимум одной, установленной сзади автомобиля. Буксировочные проушины должны крепится к раме автомобиля или кузову, если автомобиль имеет несущий кузов. Проушины должны быть прочными, иметь замкнутую форму, диаметр отверстия не менее 30 мм, быть окрашенными в яркий (желтый, оранжевый, красный), контрастный с цветом кузова, цвет.
13.16.2. Разрешается применение автомобильных буксировочных приспособлений типа «крюк» заводского изготовления.
14.17. Домкрат.
14.17.1. Домкрат и точки поддомкрачивания без ограничений.
14.17.2. Запрещается установка и применение, стационарно установленных на автомобиле, вспомогательных поддомкрачивающих устройств любых типов (механических, пневматических, гидравлических и т. п.).
14.18. Лебедка и дополнительное оборудование.
14.18.1. Автомобиль должен быть оборудован, как минимум одной лебедкой с силовым приводом, тяговые параметры которой должны превышать минимум в 1,4 раза вес автомобиля. Разрешается использование лебедок следующих типов: электрического, механического, гидравлического.
14.18.2. Разрешена установка не более двух лебедок.
14.18.3. Для установки лебедки разрешаются минимально-необходимые изменения кузова и/или передней и/или задней поперечин рамы.
14.18.4. Трос лебедки, удлинитель троса, корозащитная стропа, крепежный крюк, такелажные скобы (шаклы) и блоки, используемые совместно с лебедкой должны выдерживать усилие на разрыв равное двукратному максимальному тяговому усилию лебедки.
14.18.5. Автомобиль должен быть укомплектован плоской корозащитной стропой, шириной минимум 60мм.
14.18.6. Разрешены колесные самовытаскиватели.
14.19. Каркас безопасности.
14.19.1. Обязательна установка каркаса безопасности.
14.19.2. Минимально должна присутствовать главная предохранительная дуга. Конструкция главной предохранительной дуги изображена на рис. 8 КиТТ РАФ. Все параметры и способы изготовления каркаса безопасности должны соответствовать требованиям Главы 3 КиТТ РАФ.
14.19.3. В местах, где части тел водителя и штурмана или их защитные шлемы могут контактировать с каркасом безопасности, должны быть установлены защитные чехлы, изготовленные из материала, не поддерживающего горение.
14.20. Ремни безопасности.
14.20.1. Автомобили должны быть оборудованы как минимум трехточечными автомобильными ремнями безопасности заводского изготовления для всех членов экипажа. Ремни должны быть закреплены на кузове или шасси автомобиля. Рекомендуется использование штатных точек крепления ремней.
14.21. Огнетушитель.
14.21.1. Автомобили должны быть оборудованы огнетушителями заводского изготовления, содержащие не менее 4 кг огнегасящего состава (бромэтил, углекислота, огнегасящий порошок), сосредоточенного в одном или двух баллонах.
14.21.2. Применение пенных огнетушителей не допускается.
14.21.3. Огнетушители должны располагаться в легкодоступных местах для водителя и штурмана. Крепление огнетушителя должно быть надежным, но обеспечивать быстрый съем его без применения инструмента в случаях возникновения пожара. На баллонах огнетушителя должны быть указаны масса заряда, полная масса баллона в снаряженном состоянии, и масса пустого баллона.
14.21.4. В целом противопожарное оборудование должно соответствовать требованиям п. 3.8.1 КиТТ.

### 15. Дополнительное оборудование.

15.1. Автомобили должны быть оснащены дополнительным оборудованием согласно Приложению № 1.
15.2. Во время движения автомобиля все дополнительное оборудование (трос лебедки, удлинитель троса, корозащитная стропа, крепежный крюк, такелажные скобы, блоки, гаситель троса) должно быть надежно закреплено.

Конец формы